GEOS-Ausschreibungstexte

Modell 1600 – für Holz-, Stahl- und Ganzglastüren – mit Kugellager

## STANDARDTÜREN – Drückergarnituren, ÖNORM und DIN

ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4

GEOS-Rosettengarnituren D6K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Rundrosetten mit Kugellager, für Standardtüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau (oder mit Schlüsselloch oder mit Rot/Weiß-Anzeige und Notöffner).

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D6K/55Z, F1-SAT

GEOS-Kurzschildgarnituren D51K/D52K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Kurzschildern, mit Kugellager, für Standardtüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau (oder mit Schlüsselloch oder mit Rot/Weiß-Anzeige und Notöffner).

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D51K/62Z, F1-SAT

GEOS-Langschildgarnituren D53K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Langschildern, mit Kugellager, für Standardtüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau (oder mit Schlüsselloch oder mit Rot/Weiß-Anzeige und Notöffner).

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D53K/62Z, F1-SAT

GEOS-Breitschildgarnituren D55K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Breitschildern, mit Kugellager, für Standardtüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau (oder mit Schlüsselloch oder mit Rot/Weiß-Anzeige und Notöffner).

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

z. B. GEOS 1654/D55K/62Z, F1-SAT

(Bei Breitschildern ist bei Wechsel- bzw. WC- oder Badgarnituren eine Rechts/Links-Angabe erforderlich)

#### FEUERHEMMENDE TÜREN – Drückergarnituren, ÖNORM B 3859

ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4

GEOS-Rosettengarnituren D6K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Rundrosetten, mit Kugelager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D6K/55ZFH, F1-SAT

GEOS-Kurzschildgarnituren D51K/D52K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Kurzschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D51K/62ZFH, F1-SAT

GEOS-Langschildgarnituren D53K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Langschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D53K/62ZFH, F1-SAT

GEOS-Breitschildgarnituren D55K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Breitschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654/D55K/62ZFH, F1-SAT

#### (Bei Breitschildern ist bei Wechselgarnituren eine Rechts/Links-Angabe erforderlich)

## FEUERHEMMENDE TÜREN – Drückergarnituren, DIN 18273

#### ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4

GEOS-Rosettengarnituren D6K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Rundrosetten, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654FH/D6K/55ZFH, F1-SAT

GEOS-Kurzschildgarnituren D51K/D52K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Kurzschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654FH/D51K/62ZFH, F1-SAT

GEOS-Langschildgarnituren D53K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Langschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654FH/D53K/62ZFH, F1-SAT

GEOS-Breitschildgarnituren D55K

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Breitschildern, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift.

Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

#### z. B. GEOS 1654FH/D55K/62ZFH, F1-SAT

(Bei Breitschildern ist bei Wechselgarnituren eine Rechts/Links-Angabe erforderlich)

#### Hinweis auf LB-H Nummern:

#### Gemeinsam mit der Firma ib-data wurden für einen Großteil der Grundmann-Erzeugnisse Ausschreibungstexte entwickelt, welche der ÖNORM B 2062 für öffentliche Ausschreibungen entsprechen und mit der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-H) zu verwenden sind. Die entsprechenden Nummern sind in diesem Katalog bei den einzelnen Artikeln vermerkt: „Ausschreibungstexte LB-H, LG POS.NR. ..........“

#### Die Texte stehen zum Download auf www.grundmann.com zur Verfügung.

Grundmann Beschlagtechnik GmbH

Wilh. Grundmannstr. 24

3170 Hainfeld, Österreich

T  +43.2764 / 2202-0, Fax-DW -160

beschlaege@grundmann.com	www.grundmann.com

Stand April 2010